Agrégation Interne 2002

Exercices d’électronique

# Corrigé

Exo n°1 : Concours  FESIC  1994 (Amplificateur logarithmique & antilogarithmique)

A. Principe :

1. On a : . Numériquement :

, valeur facile à réaliser ; la condition sera toujours supposée réalisée par la suite.

2. Si i & u sont respectivement le courant dans la diode & la tension à ses bornes, ces grandeurs sont toujours liées par :  . Dans le montage de la figure 1, on a  & , d’où on déduit que : , d’où on tire les valeurs :

. Le montage de la figure 1 réalise l’opération mathématique : « prendre le logarithme népérien ». Dans le montage de la figure 2, on a  & ,, d’où on déduit que : , & donc on retrouve les mêmes valeurs de U1 & de U2. . Le montage de la figure 2 réalise l’opération mathématique : « prendre l’exponentielle ».

B. Applications :

1. Théorème de Millmann sur l’entrée - : , ce qui donne :

. Si  : il reste , & on a un montage sommateur inverseur.

2. On doit réaliser . Il faut donc réaliser les opérations suivantes :

, de même , ces deux tensions étant appliquées à l’entrée d’un sommateur inverseur qui donne : , tension appliquée à l’ampli exponentiel (ou anti - log) qui délivre la tension : , d’où le schéma.

Avec , on obtient : . Ce montage réalise l’opération « produit ».

3. On a : , & (ampli inverseur) : , & ce montage réalise l’opération mathématique : « prendre la racine carrée ». L’expression obtenue n’a de sens que si . Si , il faut remplacer l’ampli inverseur par un ampli non inverseur de gain k > 0 ; alors .

C. Mesure d’une tension efficace :

1. Pour une tension continue égale à , la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance électrique R vaut : . La puissance active étant la moyenne temporelle de la puissance instantanée, on a, avec la loi d’Ohm : , d’où on déduit :

.

2. On a reconnu un redressement simple alternance. On calcule :

, d’où on déduit qu’alors  contre  pour un signal purement sinusoïdal.

3. En sortie ouverte,  & on peut appliquer le diviseur de tension. On a donc :

. On reconnaît un filtre passe-bas du premier ordre. Avec , on aurait : . Cas particuliers :

- Si  alors , donc , sans intérêt ;

- Si  alors . Comme , le montage a un comportement intégrateur. Donc : .

4. Le premier élément est un multiplieur, & réalise l’opération . Si la condition  est réalisée, on a un montage intégrateur donc : . L’AO est monté en suiveur, donc , soit : . Pour que la tension de sortie  soit proportionnelle à la valeur efficace du signal d’entrée, il faut donc extraire la racine, & donc l’élément à compléter correspond au montage de la figure 5. On a ainsi réalisé un montage permettant d’obtenir (à une constante multiplicative près, donc un étalonnage) la valeur efficace d’une tension périodique, quelle que soit sa forme. On a donc réalisé un voltmètre TRMS.

Exo n°2 :   Electronique non linéaire.

I. Comparateur :

- Comparateur simple :

Commutation si , donc pour  d’abord, puis pour .

B. Comparateur à hystérésis :

DDT sur l’entrée + : , sur l’entrée - :

. Au départ, , ,  donc . ( va s’annuler pour , alors VS bascule à - Vsat, ( reste négatif quand Ve augmente jusqu'à + 15 V. Ensuite, Ve diminue,  s’annule pour . Alors VS bascule à + Vsat, ( reste positif & , d’où la caractéristique de transfert. Ce montage distinguant l’aller & le retour a la fonction mémoire & s’appelle comparateur à hystérésis.

II. Generateur de signaux carres :

1. DDT sur l’entrée + : , en posant . Supposons le condensateur chargé, son armature positive étant reliée à l’entrée - de l’AO. Alors  & s’il se décharge,  dirigé vers la sortie de l’AO, donc , donc : . On pose , donc .

2. Alors : . Par intégration, & compte tenu de la condition initiale, on peut écrire :

. La commutation a lieu quand , soit , valeur atteinte à l’instant t1 tel que : .

Pour  (t2 correspondant à la seconde commutation),  & l’équation différentielle devient : .Par intégration : . Pour  (la tension aux bornes du condensateur étant continue) : , d’où on déduit que :

. Pour , ce qui conduit à :

. Pour  (t3 correspondant à la troisième commutation),  & l’équation différentielle devient : . Par intégration :

. Pour  (la tension aux bornes du condensateur étant continue) : , d’où : . Le basculement a lieu à l’instant t3 tel que : .

3. D’où les courbes, en posant  :

4. Le premier arc (entre 0 & t1) traduit un vrai régime transitoire, & n’appartient pas à la série périodique. Il en résulte que la période du phénomène (appelé oscillations de relaxation, basculement permanent entre deux états d’équilibre stables) vaut , soit : .

III. Generateur de signaux TrIangulaires :

1. Le premier AO est un comparateur à hystérésis (donc ), le second un ampli inverseur de gain - 1 (donc ), le troisième un intégrateur (donc ).

2. Il en résulte que : .

3. Il faut donner une condition initiale, par exemple le condensateur est déchargé à l’instant t = 0 (donc ), & . Alors, par intégration : . On a alors : , & donc la commutation a lieu pour . Sur la phase suivante : , donc . Cette tension (aux bornes d’un condensateur) est continue, d’où :

, donc  . La seconde commutation a lieu pour

à l’instant t2, avec . D’où l’allure des courbes :

4. Le premier arc (pour ) n’appartient toujours pas à la série, mais comme on a des lois linéaires, les durées des phases sont nécessairement égales. D’où : .

IV. Generateur de rampe :

1. Par rapport au montage précédent : on remplace la résistance R entre les deux derniers AO par la résistance équivalente à l’ensemble (Diode + R’) en parallèle sur R, avec la condition R’ << R.

- Si la diode est passante : sa résistance est négligeable, , faible devant R. Ceci se produit quand le courant va vers l’AO3, donc si  ;

- Si la diode est bloquée : sa branche est ouverte, & , inchangée. Ceci se produit quand le courant vient de l’AO3, donc si .

La pente des droites étant en 1/R, on a une droite quasi - verticale quand la diode est passante (alors la phase disparaît), & on ne change rien quand elle est bloquée. La période est donc divisée par 2.

D’où la courbe.

2. Si on inverse la diode : on permute les deux phases, d’où la nouvelle courbe.

Exo n°3 :

1.  Millmann en M : . Millmann à l’entrée – de l’AO :

. On reconnaît en effet un montage dérivateur. D’où :

. D’où on déduit :

. On reconnaît un filtre passe – bande.

2. Il faut d’abord déterminer le facteur de qualité Q & la pulsation de résonance . On a le système :

, ce qui donne : . AN : .

La fonction de transfert étant sous forme standard, on détermine les frontières de la bande passante par :

, en posant . On obtient l’équation du second degré :

. D’où les valeurs numériques des frontières de la bande passante : .

Le créneau ayant une fréquence de 2 kHz, ses harmoniques contenus dans la bande passante vérifient la double condition :

. Comme seuls les harmoniques impairs existent pour un créneau, on en déduit que n = 3. Le signal d’entrée est donc : . En valeurs complexes, on a : . On en déduit qu’en module : , & en phase :

. Soit :

d’où en définitive, avec  :  .

Exo n°4 :

1. iS étant nul, on retrouve la tension VS aux bornes de la branche (L - C). Le diviseur de tension donne alors : , forme standard.

2. Alors : , où . Si x tend vers zéro ou l'infini, X tend vers zéro & donc f  tend vers 1. Il existe donc un extremum de  f  si X2 est extremum, soit  extremum, donc maxi pour xo = 1. Alors f  = 0. D'où l'allure de la courbe, & on reconnaît un filtre coupe-bande, ou réjecteur parfait (arrête la fréquence (o).

3. Aux frontières de la BP : , d'où , soit :

, d'où on déduit : , puis : , soit cohérent.

4. AN : . .

5. Diviseur de tension en V- : , le quadripôle Q étant symétrique. Puis :

, d’où : .

6. Avec les notations de l'énoncé : , soit :

car µo >> 1. Soit enfin : .

- Si .

- Si . Il existe donc un extremum entre les deux.

Si g extremum, X2 extremum : X = 0 redonne les deux asymptotes, donc il reste X2 infini soit :

, alors .

7. On a : , ce qui s’écrit aussi

, ce qui conduit à l'équation du second degré : , où l'on a posé . L'équation est formellement analogue à celle de la question 3, il suffit donc de remplacer Q par Q’. On obtient :

, puis : .

AN :  . Comme µo >> 1, Q’ >> Q & . Le

circuit obtenu est un filtre passe-bande très sélectif . D'où l'allure de la courbe (pas à l'échelle !).